## Slide 1
INFOVERANSTALTUNG DER HAUSVERWALTUNG
Mülltrennung in Deutschland
69,4 %
aller Verpackungsabfälle wurden 2023 recycelt Quelle: Umweltbundesamt

## Slide 2
ÜBERBLICK
Was Sie heute mitnehmen
1
Rechtsgrundlagen
3
2
Die Wege im Überblick
4
3
Restmüll und Biotonne
5
4
Gelbe Tonne und Gelber Sack
6
5
Altpapier und Altglas
7
6
Pfand: Einweg und Mehrweg
8
7
Elektrogeräte und Batterien
9
8
Sperrmüll und Wertstoffhof
10
9
Verwertungsquoten
11
10
Häufige Fehlwürfe
12
11
Merkseite
13
Mülltrennung in Deutschland · Infoveranstaltung der Hausverwaltung
2

## Slide 3
RECHTSGRUNDLAGEN
Zwei Gesetze – in je einem Satz
1
Vermeidung
2
Vorbereitung zur Wiederverwendung
3
Recycling
4
Sonstige Verwertung, z. B. energetisch
5
Beseitigung
Abfallhierarchie nach § 6 Abs. 1 KrWG
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
Das KrWG schreibt die fünfstufige Abfallhierarchie vor und verpflichtet die Kommunen, Bioabfall, Papier, Metall, Kunststoff, Glas, Sperrmüll und Textilien getrennt zu sammeln.
§ 6 Abs. 1 und § 20 Abs. 2 KrWG
Verpackungsgesetz (VerpackG)
Das VerpackG verpflichtet die dualen Systeme auf materialspezifische Mindestquoten, schreibt das Einwegpfand von 25 Cent fest und setzt ein Mehrwegziel von 70 % für Getränke.
§ 1 Abs. 3 und § 16 Abs. 2 VerpackG
Quelle: Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verpackungsgesetz, gesetze-im-internet.de und buzer.de (Stand 2026)
3

## Slide 4
ÜBERBLICK
Wohin gehört was? Die Wege im Überblick
Fünf Tonnen stehen am Haus. Drei Wege führen aus dem Haus hinaus.
Restmüll
Hygiene, Asche, Keramik
Biotonne
Küche und Garten
Gelbe Tonne
Verpackungen Kunststoff/Metall
Altpapier
Papier, Pappe und Karton
Altglas
Flaschen und Gläser
Pfand
Flaschen, Dosen mit Pfandlogo
Sperrmüll
Möbel, große Gegenstände
Wertstoffhof
Elektro, Bau, Schadstoffe
Farbig = Tonne am Haus · Umrandet = Weg außer Haus: Rückgabe, Abholung oder selbst hinbringen (eigene Einteilung)
Verpackungen trennen Sie nach Material: Kunststoff, Metall und Verbund in die Gelbe Tonne, Papier in die Blaue, Glas in den Container. Alles andere entscheidet der Weg – und Elektrogeräte, Batterien und Glas gehören nie in den Restmüll.
Quelle: Mülltrennung wirkt! (Initiative der dualen Systeme) und Bundesumweltministerium, Stand 2026
4

## Slide 5
TONNE 1 UND 2
Restmüll und Biotonne
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
Restmülltonne
Das gehört hinein
Hygieneartikel, Windeln, Katzenstreu Abgekühlte Asche und Zigarettenreste Keramik, Porzellan und Trinkgläser
Das gehört nicht hinein
Leere Verpackungen, Papier, Altglas Elektrogeräte, Batterien, Schadstoffe
Biotonne
Das gehört hinein
Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz Speisereste, Eierschalen, Laub Rasenschnitt und Pflanzenteile
Das gehört nicht hinein
Kunststoffbeutel – auch „kompostierbare“ Katzenstreu, Asche und Windeln
Keine kompostierbaren Plastiktüten – sie werden in den meisten Anlagen aussortiert. Bioabfälle machen 30 bis 40 % des Siedlungsabfalls aus; seit Mai 2025 gilt eine Fremdstoffgrenze von höchstens 1,0 %.
Quelle: Mülltrennung wirkt! und Bundesumweltministerium zur Bioabfallverordnung (gültig seit 1. Mai 2025)
5

## Slide 6
TONNE 3
Gelbe Tonne und Gelber Sack
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
Das gehört hinein – nur leere Verpackungen
Kunststoff: Becher, Folien, Flaschen, Tuben Metall: Konservendosen, Alu-Schalen, Deckel Verbund: Getränkekartons, Vakuumbeutel Styropor-Verpackungen und Chipstüten
Das gehört nicht hinein
Nicht-Verpackungen: Gießkanne, Spielzeug Glas- und Papierverpackungen, Speisereste Elektrogeräte und Batterien
Ausnahme: Wo es eine Wertstofftonne gibt (z. B. in Berlin), darf auch stoffgleicher Kunststoff und Metall hinein.
Drei Faustregeln
1. Löffelrein genügt.
Ausspülen ist nicht nötig.
2. Deckel ab vom Becher.
Getrennt sortiert es sich besser.
3. Nicht ineinander stapeln.
Das stört die Sortiertechnik.
Quelle: Mülltrennung wirkt! (Initiative der dualen Systeme), Stand 2026
6

## Slide 7
TONNE 4 UND 5
Altpapier und Altglas
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
Blaue Tonne
Das gehört hinein
Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge Briefumschläge und Geschenkpapier Kartons, Papiertüten, Bücher
Das gehört nicht hinein
Kassenbons und Kontoauszüge Pizzakartons mit Resten, Küchentücher Backpapier, Tapeten, Getränkekartons
Glascontainer
Drei Farben – ein Container je Farbe
Weißglas
farbloses Glas
Grünglas
auch Blauglas hinein
Braunglas
nur braunes Glas
Nicht hinein: Trinkgläser, Fensterglas, Porzellan, Keramik und Glühbirnen. Grob leeren genügt.
Papierfasern lassen sich 10- bis 25-mal recyceln. Behälterglas kann beliebig oft im Kreislauf bleiben – wenn es nach Farben getrennt wird.
Quelle: Mülltrennung wirkt!, Bundesumweltministerium (Altglas-Verbrauchertipp) und Umweltbundesamt
7

## Slide 8
PFAND
Einweg und Mehrweg
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
einmal benutzt
25 Cent
Einwegpfand
Gesetzlich einheitlich auf fast alle Einweg-Kunststoffflaschen und alle Getränkedosen. Wein und Spirituosen aus Glas sind ausgenommen.
immer wieder
bis 50-mal
neu befüllt
Mehrwegflaschen aus Glas werden bis zu 50-mal neu befüllt. Das Pfand legt der Hersteller fest: meist 8 oder 15 Cent.
Rücklaufquote im Einwegpfandsystem: 96 % und mehr, rund 20 Milliarden Verpackungen pro Jahr. Mehrwegquote bei Getränken 2023: 34,3 % – das gesetzliche Ziel liegt bei 70 %.
Quelle: Bundesumweltministerium (Einweg und Mehrweg), DPG Deutsche Pfandsystem GmbH, Umweltbundesamt 2023
8

## Slide 9
AUSSER HAUS
Elektrogeräte und Batterien
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
Wohin damit?
Nie in den Restmüll
Lithium-Ionen-Akkus können in Fahrzeugen und Sortieranlagen in Brand geraten. Für Altbatterien ist die getrennte Entsorgung gesetzlich vorgeschrieben.
Drei richtige Wege
Wertstoffhof, kommunale Sammelstelle oder Rückgabe im Handel.
Der Handel muss zurücknehmen
Wer verpflichtet ist
Händler ab 400 m² Verkaufsfläche für Elektrogeräte und Lebensmittelmärkte ab 800 m² Gesamtverkaufsfläche.
Was Sie abgeben dürfen
Geräte bis 25 cm ohne Neukauf, höchstens drei je Geräteart. Beim Neukauf zusätzlich ein Altgerät gleicher Art – immer kostenlos.
Sammelquote Elektroaltgeräte 2023: 29,5 % – das gesetzliche Ziel liegt bei 65 %. Bei Gerätealtbatterien wurden 2024 53,8 % erreicht, bei einer Mindestquote von 50 %.
Quelle: § 17 ElektroG, Batterierecht-Durchführungsgesetz (seit 7. Oktober 2025), Umweltbundesamt 2023/2024
9

## Slide 10
AUSSER HAUS
Sperrmüll und Wertstoffhof
Restmüll
Biotonne
Gelbe Tonne
Altpapier
Altglas
Pfand
Sperrmüll
Wertstoffhof
Sperrmüll: anmelden
Große Gegenstände wie Möbel und Matratzen holt die Kommune nach Anmeldung ab – nicht einfach an die Straße stellen. 2017 waren das 33,9 kg je Einwohner.
Wertstoffhof: alles Übrige
Elektrogeräte, Bauabfälle, Schadstoffe, Altöl, Farben und größere Metallteile nehmen die kommunalen Höfe an. Öffnungszeiten regelt die Kommune.
Wertstoffhof: Anlieferung durch Privathaushalte (Illustration)
Nur rund 8,6 Gewichtsprozent des Sperrmülls gelten als wiederverwendbar (Erhebung 2017).
Quelle: Umweltbundesamt, TEXTE 113/2020 (Sperrmüllanalyse) und Mülltrennung wirkt!
10

## Slide 11
ZAHLEN
Wie viel wird wirklich recycelt?
Recyclingquoten der Verpackungsabfälle in Deutschland, 2023.
Eisenmetalle
Papier/Pappe/Karton
Glas
Aluminium
Kunststoffe
Holz
86,8 %
86,6 %
80,6 %
68,0 %
52,2 %
30,2 %
0
25
50
75
100
Angaben in Prozent
69,4 %
aller Verpackungsabfälle wurden 2023 recycelt – 5,4 Prozentpunkte mehr als 2019.
Am weitesten entfernt:
Kunststoffe mit 52,2 % und Holz mit 30,2 %.
Quelle: Umweltbundesamt, Verpackungsabfälle 2023 (neue Berechnungsmethode)
11

## Slide 12
STOLPERSTEINE
Fünf typische Verwechslungen
Rund 26 % im Gelben Sack sind Fehlwürfe – im Restmüll stecken 27,6 % trockene Wertstoffe.
TONNE
TYPISCHER FEHLWURF
WARUM ES STÖRT
RICHTIGER WEG
Biotonne
„Kompostierbare“ Beutel
Gilt als Kunststoff-Fremdstoff
Restmüll
Gelbe Tonne
Gießkanne, Spielzeug
Keine Verpackung
Wertstoffhof
Blaue Tonne
Kassenbon, Kontoauszug
Thermopapier ist beschichtet
Restmüll
Glascontainer
Trinkglas, Porzellan
Stört die Glasschmelze
Restmüll
Restmüll
Batterien, Kleingeräte
Brandgefahr in der Sammlung
Handel oder Wertstoffhof
Im Zweifel Restmüll – nie Elektro, Batterien oder Glas.
Quelle: Zentrale Stelle Verpackungsregister (LVP-Analyse), Umweltbundesamt TEXTE 113/2020, Mülltrennung wirkt!
12

## Slide 13
MERKSEITE
Fünf Regeln für den Alltag
Im Zweifel Restmüll – nie Elektro, Batterien oder Glas.
1
Löffelrein genügt – Verpackungen nicht ausspülen.
2
Deckel ab vom Becher und nichts ineinander stapeln.
3
Nur Verpackungen in die Gelbe Tonne – keine Gießkanne.
4
Kein Plastik in die Biotonne, auch kein „kompostierbares“.
5
Batterien und Elektrogeräte nie in den Restmüll.
Eigene Zusammenstellung. Quelle: Mülltrennung wirkt!, Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt, Stand 2026
13